## Slide 1: Présentation Intermédiaire : Yocto et BSP Phytec Tauri S
Younes EL MIR
Stage - Construction d'une image custom et mise à jour OTA

## Slide 2: Qu'est-ce que Yocto ?
• Un projet open-source permettant de générer des distributions Linux personnalisées.
• Conçu pour l'embarqué, il permet une grande flexibilité et optimisation.
• Utilise BitBake comme moteur de construction pour gérer les recettes et les dépendances.
• Prend en charge différentes architectures et cartes cibles.

## Slide 3: Concepts Fondamentaux de Yocto
• BitBake : Outil de construction qui exécute les recettes.
• Recipes (.bb) : Définit comment construire un paquet logiciel.
• Layers : Organisation modulaire des composants du système.
• Machine Configuration : Définition des paramètres spécifiques à la carte cible.
• Images : Système de fichiers généré à partir des recettes et configurations.

## Slide 4: Le BSP de la carte Phytec Tauri S (Amélioré)
• Un Board Support Package (BSP) est un ensemble de fichiers permettant d'exécuter Linux sur une carte cible.
• Il contient :
- **Bootloader (U-Boot)** : Initialisation du matériel et chargement du kernel.
- **Kernel Linux** : Pilotes pour les composants matériels.
- **Device Tree** : Description matérielle de la carte.
- **Root Filesystem** : Système de fichiers avec les outils et services nécessaires.
• Intégration avec Yocto via des layers spécifiques fournis par Phytec.
• Optimisé pour les applications industrielles : gestion de l’énergie, communication via protocoles industriels.

## Slide 5: Ce qui a été fait jusqu'à présent
• Mise en place de l’environnement de développement Yocto.
• Génération d’une image de base pour la carte Phytec Tauri S.
• Configuration et ajout des layers nécessaires.
• Mise en place d’un pipeline d’intégration continue pour automatiser la construction.

## Slide 6: Prochaines étapes (Amélioré)
• Personnalisation de l’image en ajoutant des paquets spécifiques (gestion des batteries, monitoring).
• Configuration et test des mises à jour OTA (Over-The-Air) avec RAUC/Mender.
• Sécurisation des mises à jour avec signature et vérification d’intégrité.
• Optimisation du BSP pour réduire la consommation énergétique et améliorer la stabilité.
• Intégration des protocoles industriels pour la communication avec des équipements électriques (Modbus, MQTT, CAN).

## Slide 7: Conclusion
• Yocto permet une flexibilité et une personnalisation avancée pour les systèmes embarqués.
• L’intégration du BSP est essentielle pour supporter la carte cible.
• Les étapes réalisées permettent d’avoir une base stable.
• Les prochaines phases porteront sur l’amélioration et l’ajout de fonctionnalités avancées.

## Slide 8: Applications industrielles et impact
• La carte Phytec Tauri S est utilisée pour la gestion de l’énergie industrielle.
• Cas d’usage :
- Surveillance et gestion de la production et consommation électrique.
- Stockage d’énergie dans des batteries avec optimisation logicielle.
- Communication avec d'autres équipements via Modbus, CAN, MQTT.
• Intérêt de Yocto et du BSP :
- Personnalisation totale de l’image pour un environnement industriel spécifique.
- Mise à jour sécurisée et gestion à distance des systèmes embarqués.
- Intégration facile avec des plateformes de supervision.